โครงการ	คุณสมบัติเชิงกายภาพและคุณสมบัติเชิงแสงของไททาเนียมไดออกไซด์

ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการโซลเจล

โดย		นายพูนทรัพย์  ปุราสะกา

นางสาวปราญรยา  ผาดไธสง

สาขาวิชา                     แมคคาทรอนิกส์

สาขางาน                     แมคคาทรอนิกส์

ครุที่ปรึกษา	นายสมบัติ  อินยิน

ครูที่ปรึกษาร่วม	นายธีระยุทธ  นุ้ยนุ่น

จำนวนหน้า		120 หน้า

ปีการศึกษา		2552

บทคัดย่อ

อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการโซลเจล มีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงแสงที่ดีกว่าไททาเนียมไดออกไซด์ (P-25) จากการศึกษาผลกระทบของความเข้มข้นของกรดเปอร์คลอริก ระยะเวลาการตั้งสารละลายโซลทิ้งไว้ (Aging time) และอุณหภูมิในการเผา (Annealing temperature) พบว่า อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีสัดส่วนของโครงสร้างแบบอนาเทสต่อโครงสร้างแบบรูไทล์ (Ratio of anatase to rutile) ขนาดอนุภาค (Particle size) และพื้นที่ผิวจำเพาะ (Specific surface area) ที่แตกต่างกัน โดยไททาเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีสัดส่วนของเฟสอนาเทสสูงถึง 90% ซึ่งสูงกว่า P-25 ขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 5-10 nm ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า P-25 ถึง 3 เท่า และมีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงถึง 300 m2/g ซึ่งสูงกว่า P-25 ถึง 6 เท่า คุณสมบัติทางกายภาพดังกล่าว ส่งผลให้ไททาเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีคุณสมบัติเชิงแสงในการดูดกลืนแสงยูวีที่ความยาวคลื่น 292±5 nm ดีขึ้น ซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าวจะส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติก (Photocatalytic activity) เพิ่มขึ้น

คำสำคัญ: ไททาเนียมไดออกไซด์ คุณสมบัติเชิงแสง การดูดกลืนแสงยูวี เทคนิคโซลเจล

# Text boxes

35 มม.

35 มม.

25 มม.

30 มม.

[ตัวอย่างบทคัดย่อ]

## การเขียนบทคัดย่อ

จะต้องกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้

- ชื่อโครงการ

- วัตถุประสงค์

- ส่วนประกอบของโครงการ

- รูปแบบของการทดลอง

- ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง

เขียนเป็นย่อหน้าเดียวกัน โดยความยาวไม่เกิน ½  หน้ากระดาษ