จงคำนวณหาขนาดของแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับของคานดังรูป

1)	กำหนดให้	(MA =0  	MตามรอบA  =  MทวนรอบA

(10kN.1.50m.)+(25x4.5) +(5x9.00) = RBx6.50m.

(15 + 112.5+45)÷6.50 = RB

2)

จงคำนวณหาขนาดของแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับของคาน A-B

กำหนดให้	(MA =0  ;

MตามรอบA  =  MทวนรอบA

(3x45)+(400x20)- (2x5)kip. ft =(RBx40) ft

8125÷40 =RB ;

RB = 203.125 kip.

กำหนดให้	(MB =0  ;

MตามรอบB  =  MทวนรอบB

(3x5)+RAx40 = (400x20) +(5x40)+(2x45)

RAx40 = 8275

RA=206.875 kip

Check from  (Fy = 0

RA+RB = 2+5+400+3 kips.

410=410

3)จากรูป  จงหาแรงใน link   AC เมื่อมีแรง  10 kN และ  15 kN กระทำดังรูป

4)จงหาแรงที่จุดรองรับ

5)โครงสร้างหลังคารับแรง ดังรูป จงหา แรงที่จุดรองรับ A-B

6) แรง 3 แรง กระทำในตำแหน่งดังรูป

จงหา) 1. ขนาดของโมเมนต์ของแต่ละแรง รอบจุด A B C D

| รอบจุด แรง | A | B | C | D | แกน x | แกน y | แกน z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,000 N |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,200 N |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 N |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

2kip

5kip

D

3kip

400 kip

FBD

B

A

15 kN

15 kN

5 kN

5 kN

20 kN

A

A

B

C

B

0.4 m.

A

RA

A

B

1.2 m.

B

A

15 kN

10 kN

40

D

C

B

A

150

50

50

200

150

2  kips     5 kips	   		 		3  kips

5 ft.			40 ft.			  5 ft.

10 kip/ft.

1.50m            3.00m	          2.00m	     2.50m

5  kN

25  kN

10  kN

6@3.00 m